# Dampgeneratorer

Kompakt & Hurtig Opstart

TT Boilers

Virksomheden har siden midten af 60'erne fremstillet industrikedler til damp, hedtolie (varm termisk olie) og vand. De bl.a. er velkendte for deres driftsikkerhed og høje effektivitet, men også for et kundetilpasset design, når en speciel situation måtte kræve det. TT Boilers har en landsdækkende serviceorganisation og kan tilbyde attraktiv serviceordning. Virksomheden indgår i dag i en 100%  dansk firmagruppe med ingeniørfirmaet AB+Co. Thermal Transfer A/S, der siden 80'erne har projekteret og leveret totale hedtolie- og dampsystemer, samt varmevekslerløsninger.

Teorien i produktion af damp

Vand og damp anvendes ofte som varmebærende medium i varmeanlæg. Det er velkendt at vand under atmosfæretryk koger og fordamper ved 100°C. Ved højere tryk fordamper vand ved en højere temperatur - f.eks. svarer et tryk på 10 bar til en fordampningstemperatur på 184°C. Under denne koge- og fordampningsproces er temperatur og tryk konstant, og der tilføres en meget stor mængde varme der alene optages og anvendes til faseændringen fra væske til damp. Når alt vandet er fordampet kalder man dampen for tørmættet. I denne tilstand indeholder dampen en meget stor mængde varme - svarende til det den varme der blev tilført under konstant temperatur og tryk. Dvs. selvom tryk og temperatur er den samme for væsken og for dampen, så er der langt mere varme i dampen. Denne latente varme i den tørmættede damp kan effektivt anvendes til forskellige processer der kræver varme. Dampkedlen eller dampgeneratoren tilsluttes forbrugssteder med damp- og kondensatrørføringen . Her tages varmen fra dampen, der derved igen går på væskeform (kondensering). Kondensatet kan herefter føres tilbage til fødevandstanken, hvorfra det pumpes op til dampkedlen / dampgeneratoren og fordampes igen. Det sker dog ofte at man ikke har mulighed for at leverer alt kondensatet retur, og der skal i så fald spædes op med frisk behandlet fødevand.

Dampgenerator kontra dampkedel

Modsat dampkedler fordampes vandet i en dampgenerator indvendigt i rør viklet op i serieforbundne rørspiraler, idet fødevandet under gennemstrømning af røret først opvarmes til fordampningstemperaturen og herefter fordamper. Varmeintensiteten, fødevandsmængden og rørets størrelse/længde er tilpasset hinanden således at vandet lige netop er helt fordampet ved rørets udgang. Dette sikrer et meget lille vand og dampvolumen (indhold af trykbeholderen). Men der er derfor heller ingen buffer i en dampgenerator, og bliver den kortvarig overbelastet - dvs. over dens nominelle dampproduktion - bør der medleveres en dampbuffertank (ekstraudstyr). Fordelene med en dampgenerator ift. dampkedel:

- Let af betjene - ingen krav til kedelpasserautorisation

- Hurtigt opstartende og etablering af fuldt damptryk

- Kompakt og nem at tilpasse eksisterende arrangement

- Prismæssig attraktiv - specielt ved lave dampydelser

Design

DT dampgeneratorer leveres i vandret udførelse (med lav højde), men kan alternativt leveret i lodret udførelse (med lille grundareal). De leveres isoleret med rustfri inddækningsplader komplet med brænder, sikkerhedsarmatur, ventiler, instrumentering og styreskab monteret, samt med fuld dokumentation herunder nødvendige certifikater.

Dampgeneratorerne er opbygget med spiraler af sømløse rør, hvor fødevandet opvarmes og fordampes under gennemstrømning indvendig i disse. Varmen tilføres vand/damp-blandingen primært som strålevarme i forbrændingskammeret, hvor den inderste cylindriske  rørspiral og en plan oprullet rørspiral udgør hhv. kammerets væg og endebund. Herved undgås udmuringsmateriale i forbrændingskammeret. Forbrændingsgassen afkøles herefter i konvektionsdelen, ved den varme røggas strømning imellem rørspiralerne. Konstruktionen med spiralviklede rør optager effektivt de termiske udvidelser som følge af de høje temperaturer. Alle TT Boilers dampgeneratorer og dampkedler er konstrueret og bestykket iht. Tyske TRD kedelforskrifter og Arbejdstilsynets forskrifter (og ækvivalente ratificerede EN normer).

De er som standard  forsynet med internationalt anerkendte brænderfabrikater i absolut højeste kvalitet - til naturgas, fyringsolie, sværolie eller til kombinationer af disse. Specielle ønsker til brænderudformning kan imødekommes.

Alle DT dampgeneratorer bliver før afsendelse kontrolleret og funktionstestet.

Alternativt kan DT dampgeneratorerne udformes i f.eks. følgende varianter:

- Elektrisk opvarmede, eventuelt i EX-udførelse

- Rustfri udførelse

- Komplet på bundramme m. fødevandsbehandling og tanke

- Indbygget i container

Hoveddata

| Type DT [kg/h] * | Heat Cap. [kW] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | d [mm] | Weight [kg] Empty | Weight [kg] Full |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 90 | 1900 | 1300 | 1200 | 800 | 1200 | ø210 | 250 | 260 |
| 300 | 175 | 2000 | 1400 | 1400 | 1000 | 1500 | ø210 | 450 | 470 |
| 400 | 240 | 2200 | 1400 | 1400 | 1000 | 1500 | ø210 | 450 | 470 |
| 600 | 350 | 2400 | 1700 | 1500 | 1100 | 1500 | ø250 | 600 | 650 |
| 800 | 480 | 2600 | 1900 | 1600 | 1200 | 1700 | ø300 | 1050 | 1100 |
| 1000 | 600 | 3100 | 2400 | 1600 | 1200 | 1800 | ø350 | 1300 | 1400 |
| 1200 | 700 | 3300 | 2400 | 1600 | 1200 | 1800 | ø350 | 1300 | 1400 |
| 1500 | 900 | 3600 | 2800 | 1800 | 1400 | 2000 | ø400 | 1900 | 2100 |
| 2000 | 1200 | 4000 | 3300 | 1900 | 1500 | 2050 | ø400 | 2200 | 2600 |
| 2500 | 1500 | 4400 | 3600 | 2400 | 1700 | 2500 | ø400 | 3000 | 3500 |
| 3000 | 1800 | 4700 | 3900 | 2400 | 1900 | 2700 | ø400 | 3400 | 4300 |
| 4000 | 2400 | 5600 | 4500 | 2600 | 2100 | 2900 | ø500 | 4300 | 5500 |
| 5000 | 3000 | 6300 | 5000 | 2800 | 2300 | 3200 | ø500 | 5000 | 6500 |